Закрытое акционерное общество

«Архитектурно-планировочное бюро-сервис»

160000 г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44

тел/факс: (8172)72-04-08, тел: (8172)75-33-65. apbs@vologda.ru

| Заказчик: | Администрация сельского поселения Девятинское |
| --- | --- |

Генеральный план

сельского поселения Девятинское

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОМ III

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Директор ЗАО «АПБ-сервис» Руководитель градостроительного сектора Главный инженер проекта | Жирнова Ю.В. Аникин А.А. Шилыковская Е.Н. |
| --- | --- |

Объект № 38/22-07

Вологда

2010

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ	3

Глава I. Общие положения	5

Статья 1. Основные понятия	5

Статья 2. Основания для разработки градостроительной документации	6

Статья 3. Состав документации генерального плана	6

Статья 4. Цели и задачи генерального плана	7

Статья 5. Основные принципы градостроительного развития	8

Глава II. Проектное предложение	9

Статья 6. Экономическое развитие	9

Статья 7. Архитектурно-планировочная структура. Схема расселения	9

Статья 8. Население	14

Статья 9. Жилищный фонд	15

Статья 10. Социально-культурное обслуживание	16

Статья 11. Промышленная инфраструктура	17

Статья 12. Транспортная инфраструктура	18

Статья 13. Инженерная инфраструктура	19

Статья 13.1  Водоснабжение	19

Статья 13.2  Водоотведение	23

Статья 13.3 Газоснабжение	24

Статья 13.4 Теплоснабжение	25

Статья 13.5 Электроснабжение	26

Статья 13.6 Связь	27

Статья 13.7  Инженерная подготовка территории	27

Статья 14. Охрана окружающей среды	28

Статья 14.1 Санитарная очистка территории	29

Статья 14.2 Флора и фауна	30

Статья 15. Охрана объектов историко-культурного наследия	30

Глава III. Основные технико-экономические показатели по генеральному плану сельского поселения Девятинское	32

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ

Генеральный план сельского поселения Девятинское является основным документом его территориального планирования. Он определяет назначение территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Вологодской области и сельского поселения Девятинское. В состав проекта Генерального плана сельского поселения Девятинское входят проекты генеральных планов п. Депо (д. Белый Ручей) и с. Девятины.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-Ф3 и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Исходный год проектирования – 2008, расчетный срок генерального плана – 2033 год.

Сельское поселение Девятинское является муниципальным образованием Вытегорского района Вологодской области.

Площадь территории сельского поселения Девятинское по данным управления «Роснедвижимость» составляет 99050 га.

На территории сельского поселения имеются земли лесного фонда – 90610 га. Сельское поселение Девятинское расположено в центральной части Вытегорского района и граничит на севере с Андомским и Янишевским сельскими поселениями, на востоке – с Кемским и Анненским сельскими поселениями, на юге – с Алмозерским сельским поселением, а на западе – с Анхимовским сельским поселением.

Транспортные связи сельского поселения Девятинское обеспечиваются в основном водным, автомобильным транспортом и сетью автомобильных дорог общего пользования.

По территории сельского поселения проходит Волго-Балтийский водный путь, в составе которого функционирует четыре шлюза, областная межмуниципальная автомобильная дорога  Вологда – Медвежьегорск, а также Белоручейская узкоколейная железная дорога.

Административный центр сельского поселения – село  Девятины. Расстояние до районного центра г. Вытегры – 25 км.

На территории сельского поселения происходит активное освоение территории с учетом перспективного строительства второй очереди Волго-Балтийского водного пути.

Значительную часть сельского поселения Девятинское занимают территории земель лесного фонда. В настоящее время территория сельского поселения включает 13 населенных пунктов, из них в 11 проживает населения на 2008 год – 4910 человек, в двух никто не проживает.

# Глава I. Общие положения

## Статья 1. Основные понятия

Градорегулирование – законодательная и оперативно-распорядительная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по формированию и изменению состояния градостроительных объектов.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории города, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Генеральный план сельского поселения – документ территориального планирования сельского поселения.

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, финансирующее градостроительную деятельность по формированию территориально-имущественных комплексов за счет собственных, заемных или привлеченных средств.

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесок и других подобных построек.

Проекты планировки территорий – документация по планировке территорий, разрабатываемая с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проекты межевания территорий – документация по планировке территорий, разрабатываемая на основании проектов планировки территорий в их составе или в виде отдельного документа в целях установления границ застроенных и незастроенных земельных участков.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

## Статья 2. Основания для разработки градостроительной документации

Генеральный план сельского поселения Девятинское является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

## Статья 3. Состав документации генерального плана

В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ № 190-Ф3 генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

В соответствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ № 190-Ф3 генеральные планы содержат положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Проектная документация содержит утверждаемую часть и материалы обоснования.

## Статья 4. Цели и задачи генерального плана

Целью градостроительного развития сельского поселения является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение среды.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- Сохранение и развитие зеленого фонда;

- Охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития  отдыха населения;

- Улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- Развитие и совершенствование системы обслуживания  населения;

- Создание условий для миграционной привлекательности, увеличение естественного прироста населения;

- Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- Реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий;

- Создание условий для инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- Сохранение и развитие ценных сельскохозяйственных угодий.

## Статья 5. Основные принципы градостроительного развития

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Основными принципами градостроительного развития территории сельского поселения являются:

( приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;

( обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

( обеспечение интересов жителей сельского поселения в развитии населенных пунктов их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

( обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития застроенных и незастроенных территорий;

( обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

# Глава II. Проектное предложение

## Статья 6. Экономическое развитие

Структура промышленности сельского поселения Девятинское на расчетный срок сохранится следующей:

- развитие предприятий лесопромышленного комплекса;

- перспектива строительства второй очереди Волго-Балтийского водного пути;

- развитие предприятий коммунально-складской и обслуживающей отрасли. Торговля развивается как неотъемлемая часть сельского поселения, обеспечивая его жизнедеятельность. Здесь занято около 15% трудоспособного населения.

Таким образом, к 2033 г. на территории сельского поселения Девятинское по-прежнему главную роль в экономике сельского поселения будут играть предприятия, представляющие лесопромышленный комплекс и водный транспорт.

## Статья 7. Архитектурно-планировочная структура. Схема расселения

В настоящее время планировочная структура сельского поселения сформирована 13 населенными пунктами, землями сельскохозяйственных предприятий, производственными зонами, сетью инженерно-транспортной инфраструктуры.

Планировочные решения генерального плана выполнены на основе современного использования территории (функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, сложившейся улично-дорожной сети и сохранившихся массивов леса) и санитарно-экологического состояния окружающей среды. Учитываются зоны с особыми условиями использования территории (водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны).

Планировочная организация территории сельского поселения представляет собой кустовой тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки. Планировочный каркас сельского поселения Девятинское формируется двумя основными осями: проходящими по его территории Волго-Балтийским водным путем и областной межмуниципальной автомобильной дорогой Вологда – Медвежьегорск. Завершает формирование планировочного каркаса второстепенная дорожная сеть, нанизанная на центральную ось – автомобильную дорогу Вологда – Медвежьегорск. Она включает полевые дороги, использующиеся сельхозпредприятиями. На планировочный каркас накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов с различным потенциалом. Основными точками расселения являются с. Девятины и п. Депо, на территории которых сосредоточены основные объекты обслуживания населения муниципального образования. Данная автомобильная дорога служит центральной осью, на которую нанизывается второстепенная дорожная сеть (муниципальные и полевые дороги).

Село Девятины является административным центром сельского поселения Девятинское, а поселок Депо можно назвать экономическим  и хозяйственным центром сельского поселения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу (2033 год):

- малые (до 50 человек) – д. Марково, д. Савино, п. Новинки, п. Алексеевское, д. Бродовская, д. Великий Двор;

- средние (от 50 до 200 человек) – д. Ялосарь, д. Андреевская;

- большие (от 200 до 500 человек) – д. Белый Ручей;

- крупные (свыше 500 человек) – с. Девятины, п. Депо.

Также на территории сельского поселения есть населенные пункты, в которых отсутствует постоянно проживающее население, это д. Куры и п. Северный.

Генеральным планом предлагается система расселения с минимальным рассредоточением демографической нагрузки на основе сложившегося планировочного каркаса с учетом мест приложения труда. Чему, в основном, способствуют территориальные и инфраструктурные ресурсы вблизи существующих населенных пунктов.

Данное развитие системы расселения предусматривает ряд мероприятий: корректировка планировочных структур крупных и больших населенных пунктов; формирование уравновешенной системы социального обслуживания населения на территории всего сельского поселения; регламентация транспортной системы, развитие инженерной инфраструктуры.

Население муниципального образования можно разделить на три основные группы:

- Первая группа – население, проживающее и работающее непосредственно на территории муниципального образования;

- Вторая группа – население, проживающее на территории муниципального образования, но работающее вне пределов его территории;

- Третья группа – население, приезжающее на работу в муниципальное образование.

Предложенные планировочные мероприятия позволят увеличить население всех групп ориентировочно на 40%.

Село Девятины является административным центром сельского поселения Девятинское Вытегорского района Вологодской области.

Развитие села Девятины предлагается, как в сложившихся границах, так и на новых примыкающих к ним территориях. В дальнейшем село будет развиваться жилым массивом к северу от существующей границы. Развитие населенного пункта ограничено с юга Новинковским водохранилищем.

Предполагается, что территория села Девятины будет включать в себя три условных планировочных района, каждый из которых сформирован естественными и планировочными рубежами: Восточный, Центральный и Северо-западный.

В пределах Восточного планировочного района предполагается снос ветхого жилья, уплотнение существующей застройки, строительство нового жилья усадебного типа.

Центральный планировочный район получает свое развитие, в основном, за счет включения зданий общественного назначения, увеличения усадебной застройки, проектирования территории коммунально-складской зоны, а также развития промышленной зоны.

Северо-западный – новый планировочный район, который, развиваясь, будет включать усадебную застройку, здание общественного назначения, а также промышленную площадку в северной части, имеющую необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т. д.).

К северу от существующей в селе Девятины промышленной зоны предполагается размещение коммунально-складской зоны.

Ландшафтно-рекреационные территории включают в себя существующие зеленые насаждения, особо охраняемые природные территории, а также проектируемые зеленые насаждения внутри кварталов жилой застройки, парковые зоны, территории озеленения санитарно-защитных зон от проектируемых объектов коммунально-складского назначения и промышленной зоны, озеленение вдоль проектируемых улиц, а также территорий, прилегающих к детским садам и школе.

Для реализации данного проектного предложения необходимо резервирование территорий, находящихся в долевой собственности, а также собственности сельскохозяйственных предприятий и организаций.

Граница населенного пункта соответственно расширится в северном направлении.  Таким образом, площадь территории возрастет с 335,84 га до 518,44 га,  д.  Бродовская будет включена в границы с. Девятины.

Поселок Депо является самым крупным населенным пунктом, в котором проживает 56% населения сельского поселения Девятинское.

Поселок Депо, основным занятием жителей которого, как и сельского поселения в целом, является лесная промышленность, представленная крупным предприятием ЗАО «Белый Ручей», имеет важное социально-экономическое значение как для сельского поселения, так и для области. На момент проектирования генерального плана граница деревни Белый Ручей (Депо) условно включает четыре населенных пункта: д. Андреевская, д. Белый Ручей, д. Великий Двор и пос. Депо.

Территорию населенного пункта условно можно разделить на три функциональные зоны: селитебную в центральной части, промышленную на юго-востоке и рекреационную на юго-западе и севере.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие  населенного пункта Белый Ручей (Депо) как в сложившихся границах, так и на новой, примыкающей к ней территории. В целом населенный пункт будет развиваться жилым массивом в северо-западном направлении от существующей границы на землях сельскохозяйственного назначения.

Селитебная зона займет большую часть земель в проектируемом населенном пункте и будет включать в себя жилые территории, участки предприятий обслуживания, общественных зданий, уличную сеть, территории зеленых насаждений и других мест общего пользования.

На расчетный срок предполагается снос ветхого жилья, уплотнение существующей застройки, строительство зданий общественного назначения и нового жилья усадебного типа.

Ландшафтно-рекреационные территории включают в себя существующие зеленые насаждения, особо охраняемые природные территории, а также проектируемые зеленые насаждения внутри кварталов жилой застройки, парковые зоны, территории озеленения санитарно-защитных зон от объектов промышленной зоны, озеленение вдоль проектируемых улиц, а также территорий, прилегающих к детским садам и школе.

Предполагается дальнейшее развитие существующих промышленных предприятий в пределах существующей промышленной зоны, а также проектирование в северо-западной части населенного пункта  коммунально-складской зоны.

В целях реализации данного проектного предложения необходимо резервирование территорий, находящихся в долевой собственности, а также собственности сельскохозяйственных предприятий и организаций.

Граница населенного пункта соответственно расширится в северо-западном направлении. Таким образом, площадь территории возрастет с 656,76 га до 778,17 га, граница  п. Депо будет включать д. Белый Ручей, п. Депо, д. Великий Двор, д. Андреевская.

Поселок Новинки, поселок Алексеевское, деревни Марково и Савино, расположенные вблизи Волго-Балтийского водного пути, а также  деревня Куры и поселок Северный,  находящиеся вдалеке от основного очага расселения, определены как сохраняемые, для которых не выявлена экономическая база развития, отсутствует демографический и территориальный ресурс.

Учитывая перспективу строительства второй очереди Волго-Балтийского водного пути, общая площадь деревень Марково и Савино уменьшится с 108,26 га до 77,69 га, п. Алексеевское – с 10,55 га до 9,32 га.

Площади поселка Новинки и деревни Куры останутся прежними – 15,89 га и 0,62 га соответственно.

## Статья 8. Население

Численность постоянно проживающего населения  по сельскому поселению на 01.01.2008 г. составила 4910 человек.

На расчетный срок (2033 г.) численность населения может достигнуть 6909 человек.

К окончанию расчетного срока населенные пункты будут характеризоваться следующими показателями по численности населения и возрастному составу:

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на исходный 2008 год, чел. | Численность населения на расчетный срок, 2033 год, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянного/ дачников | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  | Плотность (чел/га) | Усадеб ная застройка | Секционная застройка | Плотность (чел/га) | Усадебная застройка | Секционная заст ройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с. Девятины | 1241/13 | 835 | 406 | 2760 | 2342 | 418 |
|  |  | 3,69 |  |  | 5,32 |  |  |
| 2. | д. Бродовская | 23/- | 11 | 12 |  |  |  |
|  |  | 4,26 |  |  |  |  |  |
| 3. | п. Алексеевское | 6/1 | 6 | - | 6 | 6 | - |
|  |  | 0,57 |  |  | 0,64 |  |  |
| 4. | д. Андреевская | 188/- | 188 | - | 3910 | 2036 | 1874 |
|  |  | 11,61 |  |  | 5,02 |  |  |
| 5. | д. Белый Ручей | 416/4 | 382 | 34 |  |  |  |
|  |  | 23,1 |  |  |  |  |  |
| 6. | д. Великий Двор | 30/- | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 7. | п. Депо | 2773/1 | 933 | 1840 |  |  |  |
|  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |
| 8. | д. Куры | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  | - |  |  |
| 9. | д. Марково | 25/6 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 10. | п. Новинки | 6/- | 6 | - | 6 | 6 | - |
|  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  |
| 11. | д. Савино | 17/2 | 17 | - | 17 | 17 | - |
| 12. | п. Северный | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  | - |  |  |
| 13. | д. Ялосарь | 185/8 | 175 | 10 | 185 | 175 | 10 |
|  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 4910 / 35 | 2603 | 2307 | 6909 | 4602 | 2307 |
|  |  | 4,22 |  |  | 4,66 |  |  |

## Статья 9. Жилищный фонд

Для обеспечения комфортных условий проживания населения генеральным планом предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 25-27 м2 общей площади на человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с  предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- снести ветхий жилищный фонд;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Существующий жилищный фонд – 85,5845 тыс. м2 общей площади, при средней обеспеченности 17,4 м2/чел.

Проектируемый жилищный фонд – 186,9659 тыс. м2 общей площади, при средней обеспеченности 27 м2/чел.

Рост обеспеченности жилищным фондом за период составит 9,6 м²/чел. или 55,2% от существующей обеспеченности, в пересчете на год – это 0,38 м²/чел. или 2,21% в год, что, с учетом сокращения численности населения, реально и, в общем, соответствует темпам роста обеспеченности в последние годы.

## Статья 10. Социально-культурное обслуживание

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения сельского поселения комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры сельского поселения не должно запаздывать относительно строительства производственных и селитебных объектов.

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги поселенного уровня, являются: центр муниципального образования с. Девятины,  п. Депо.

Мероприятия на расчетный срок

Бытовое обслуживание

- Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты.  Так же необходимо включить предприятия бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

- Строительство комплексного приемного пункта бытового обслуживания населения в  п.Депо.

Предприятия торговли и общественного питания

- Строительство магазина смешанной торговли торговой площадью 100 м² – 2 специальных:  п. Депо, с. Девятины.

- Строительство магазина со столовой на 50 мест – п. Депо.

- Строительство магазина продовольственных товаров площадью 250 м² – с. Девятины.

- Строительство кафе на 100 мест – 2 специальных: с. Девятины,  п.  Депо.

Учреждения социального обеспечения

- Строительство дома интерната для престарелых на 52 места – с. Девятины.

Административно-деловые учреждения

- Административное здание на 35 рабочих мест – с. Девятины.

Физкультурно-спортивные сооружения

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 542 м² – с. Девятины.

- Строительство стадиона – с. Девятины,  п. Депо.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

- Строительство гостиницы на 28 мест – 2 специальных: с. Девятины, п. Депо.

## Статья 11. Промышленная инфраструктура

Развитие производственных зон сельского поселения за счет внутренних территориальных резервов путем упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий, и за счет внешних резервов путем использования свободных территорий, примыкающих к существующим промзонам.

Генеральным планом предлагается запроектировать две инвестиционные промышленные площадки  общей площадью 40 га, разместив в северо-западном направлении относительно д. Ялосарь и с. Девятины, вблизи Волго-Балтийского водного пути.

Одна из них будет представлять собой логистический центр – рыночные предприятия, осуществляющие координацию логистического (складского и транспортного) обслуживания и информационного обеспечения, а также их контроль. Основной функциональной составляющей проектируемого объекта является деятельность по централизованному приему, подготовке и доставке грузов Волго-Балтийского водного пути.

Вторая площадка – бизнес-инкубатор – организация, занимающаяся поддержкой малого и среднего предпринимательства путем создания благоприятных условий и предоставления производственных, информационных, финансовых и других ресурсов на этапах становления и развития бизнеса.

Проектируемые инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса опасности, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоны.

## Статья 12. Транспортная инфраструктура

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения Девятинское:

- Автомобильный транспорт и автомобильные пути.

Для совершенствования автодорожной сети необходимо:

- поддержание существующей сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии;

- выполнение межевания и технической классификации дорог регионального и местного значения;

- реконструкцию дорог с переходными и низшими покрытиями, с устройством на них усовершенствованных (асфальтобетонных) покрытий, кроме дороги подъезд к п. Северный. С учетом стадийности работ в первую очередь произвести реконструкцию дорог с грунтовыми покрытиями, во вторую – с гравийными;

- строительство автомобильной дороги  п.Депо – Янишево;

- строительство объездной дороги п. Депо, с. Девятины;

- строительство дороги для подъезда к д. Савино и Марково.

- Улично-дорожная сеть населенных пунктов.

- выделить из опорной сети дорог улично-дорожные сети населенных пунктов;

- провести инвентаризацию дорог и улиц населенных пунктов, разработать схемы совершенствования, ремонта и реконструкции улиц. В первую очередь обеспечить асфальтобетонные покрытия на всех главных улицах населенных пунктов, а в последствии и на всех остальных.

- обеспечить своевременный ремонт и высокий уровень содержания улично-дорожных сетей населенных пунктов.

- Общественный автодорожный пассажирский транспорт.

- поддержание существующих маршрутов общественного транспорта в удовлетворительном состоянии;

- поддержание подвижного состава ПАТП в удовлетворительном состоянии, своевременный ремонт и замену автомобилей и оборудования.

## Статья 13. Инженерная инфраструктура

### Статья 13.1  Водоснабжение

В целом по сельскому поселению Девятинскому Вытегорского района Вологодской области на 2033 год расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 2,08285  тыс. м³/сут.

В разделе использованы материалы, предоставленные Главой сельского поселения Девятинское.

Сельское поселение Девятинское состоит в настоящий момент из 13 населенных пунктов: село Девятины, пос. Депо, д. Ялосарь, д. Марково, д. Савино, п. Новинки, пос. Алексеевское, д. Белый Ручей, д. Бродовская, д. Великий Двор, д. Куры, д. Андреевская, пос. Северный. Водоснабжение каждого населенного пункта предлагается от существующих и вновь проектируемых водозаборных сооружений с увеличением их производительности до проектных потребностей.

В расчеты по обеспечению водой жилищного и общественного фонда сельского поселения данные с учетом дачного (периодического) населения не вошли.

Проектное предложение

В сельском поселении Девятинском проектируется:

- В селе Девятины – общественная и жилая застройка с централизованным водоснабжением и канализацией. Для этого необходимо:

  - включить резервные скважины, доведя подачу воды на питьевые нужды до 51 м³/час;

  - построить два резервуара чистой воды из ж/б конструкций по 600 м³ на расчетный срок;

  - построить насосную станцию 2-го подъема тип насоса К 90/55А РП с характеристиками: производительность насоса до 90 м3/час; Н=10-45 м, N=18,5 кВт, n=3000об/мин. Количество насосов – два (один резервный); На пожар – насос 1Д 200-90б РП с характеристиками: производительность насоса до 160 м³/час; Н= 10-62 м, N=55кВт, n=3000 об/мин.

- В поселке Депо:

- построить два резервуаров чистой воды из ж/б конструкций по 500 м³ на расчетный срок;

- построить насосную станцию 2-го подъема с насосами К 100-65-200 РП с характеристиками: производительность насоса до 90 м³/час; Н= 10-45 м, N=18,5 кВт, n=3000 об/мин. Количество насосов – два: один рабочий, второй резервный. На пожар – насос 1Д 200-90б РП с характеристиками: производительность насоса до 160 м³/час; Н= 10-62 м, N=55кВт, n=3000 об/мин.

- В деревнях Ялосарь, Марково, Савино, Белый Ручей, Бродовская, Великий Двор, Андреевская, в пос. Новинки и в пос. Алексеевское водоснабжение – от шахтных колодцев. Вода в колодцах – пресная, данных по обследованию воды не имеется.

- Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществлять водой из открытых водоёмов в зависимости от деревни: речки, сеть ручьев, прудов, шахтных колодцев.

- На нужды пожаротушения в с. Девятины и п. Депо пожарный запас воды храниться в водонапорных башнях, в резервуарах чистой воды, двух пожарных резервуарах (п. Депо). В п. Депо имеется пожарное депо, которое обслуживает близлежащие деревни. В деревнях Ялосарь, Марково, Савино, Белый Ручей, Бродовская, Великий Двор, Андреевская, в пос. Новинки и в пос. Алексеевское используются близлежащие ручьи, реки и шахтные колодцы.

- Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой за счет подземных вод. Предполагается бурение новых скважин для реконструируемых и проектируемых ферм.

- Для очистки воды из проектируемых и существующих скважин предлагается установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

- Необходимо провести  анализ текущего состояния обеспечения населения питьевой водой в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей. Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее в питьевых целях.

- Необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 на всех объектах, где их нет в настоящее время.

- Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

- Промышленные зоны в проектном решении и в расчетах не учтены из-за отсутствия исходных данных о предполагаемых производствах.

- Разработать отдельным проектом ЗСО  у всех водозаборов, разработка ГП Девятинское СП не включает в себя расчет ЗСО источников водоснабжения.

- Организовать на местности первый пояс ЗСО  у всех водозаборов: у скважин – минимум 30 м, у водонапорных башен – не менее 10м, у насосных станций и резервуаров чистой воды – не менее 30м.

- Соблюдать мероприятия по зонам санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

- Скважины в поселении нанесены условно и нанесение ЗСО у них при данном масштабе проектирования невозможно. ЗСО необходимо нанести и учесть при проектировании населенных пунктов.

### Статья 13.2  Водоотведение

Канализация населенных пунктов по сельскому поселению Девятинскому решена отдельно для каждого из них. Количество бытовых сточных вод  и  вод, близких по составу к бытовым, подлежащим отведению и биологической очистке по сельскому поселению с учетом непредвиденных расходов, составит 1,24064 тыс. м3 /сут.

Проектное предложение:

- Для с. Девятины:

- Первый вариант: строительство КОС-1 мощностью 1800 м³/сут для с. Девятины и пос. Депо;

- Второй вариант: строительство КОС-1 мощностью 800 м³/сут для с.

Девятины на месте старых очистных сооружений;

- Демонтировать существующие очистные сооружения механической очистки производительностью 50 м³/сут в с. Девятины.

- Для п. Депо:

- Первый  вариант: строительство КОС-1 мощностью 1800 м³/сут для с. Девятины и пос. Депо;

- Второй вариант: строительство КОС-2 мощностью 800 м³/сут

на месте старых очистных сооружений;

- Демонтировать существующие очистные сооружения биологической очистки производительностью 40 м3/сут в п. Депо.

- Для деревень Ялосарь, Марково, Савино, п. Новинки, п. Алексеевское, д. Белый Ручей, д. Бродовская, д. Великий Двор, д. Андреевская новой застройки нет, отвод бытовых сточных вод в выгреба и септики.

- Навозную жижу от существующих и проектируемых животноводческих комплексов отводить в сборные резервуары (жижесборники), возводимые поблизости от зданий ферм с последующим вывозом на поля или в места, согласованные с местными органами надзора.

- В зоне усадебной застройки отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных лотков и канав с выпуском на рельеф местности. Перед выпусками предусмотреть устройство очистных сооружений дождевого стока, где предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ и нефтепродуктов.

- Для совершенствования системы канализации необходимо строительство (реконструкция старых) сетей  с использованием новых  технологий прокладки инженерных сетей и современных материалов.

- При строительстве очистных сооружений на всех объектах необходимо соблюсти организацию зон санитарной охраны  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)». Для очистных 800-1800 м3/сут СЗЗ составит 150 м.

### Статья 13.3 Газоснабжение

Годовая потребность в газе для  сельского поселения Девятинское по расчету составляет  5,85 млн. м3/год.

Проектом предусматривается:

- подвести газопровод среднего давления от ГРС Вытегры до сельского поселения Девятинское  согласно схеме ГП-9;

- установить ГРП в деревне Ялосарь, в селе Девятины и в поселке Депо;

- установить автономное отопление от газовых котлов запроектированной усадебной застройки в селе Девятины и поселке Депо;

- снабдить газом в целях приготовления пищи существующую жилую застройку в деревнях Ялосарь и Белый Ручей, в поселке Депо и в селе Девятины;

- баллонное газоснабжение в остальных населенных пунктах сельского поселения Девятинское;

- модернизация  реконструкция котельных в сельском поселении Девятинском после подведения газа к поселению, эксплуатация на газообразном топливе;

- автономное отопление от газовых котлов административного здания запроектированного речного вокзала и зданий запроектированных магазинов в селе Девятины.

### Статья 13.4 Теплоснабжение

Проектом предусматривается модернизация всех существующих котельных с целью перевода с твердого вида топлива на газообразный вид топлива. Планируется подключение запроектированной общественной застройки к котельным №1 и 3; замена котлов в застройках на более производительные и работающие на газе. Необходимо установить автономное отопление от газовых водонагревателей запроектированной усадебной застройки.

Проектом предусматривается:

- подключение новой общественной застройки в селе Девятины к существующей котельной №1;

- реконструкция здания котельной в селе Девятины. Необходимо заменить существующие котлы на более производительные и работающие на газовом топливе. Суммарная мощность котлов должна составлять 4,7 Гкал/час (при условии, если на данный момент котельная загружена на 100% и не имеет резерва);

- подключение теплосети от запроектированных общественных зданий к существующей теплосети (от котельной №1). Реконструкция существующей теплосети с целью замены трубопроводов на больший диаметр;

- подключение новой общественной застройки в поселке Депо к существующей котельной №3;

- реконструкция здания котельной в поселке Депо. Суммарная производительность котлов после модернизации котельной должна составлять 2,5 Гкал/час (при условии, если на данный момент котельная загружена на 100% и не имеет резерва);

- реконструкция тепловых сетей в поселке Депо после присоединения запроектированной общественной застройки с целью увеличения диаметров трубопроводов;

- автономное отопление от газовых котлов административного здания, запроектированного речного вокзала, и зданий, запроектированных магазинов в селе Девятины.

### Статья 13.5 Электроснабжение

Источниками электроснабжения сельского поселения Девятинское в настоящее время являются:

- ПС « Пахомовская » – 35/6 кВ,

- ПС « Новинковская »  –35/6 кВ,

- ПС « Белоручейская »  –35/10 кВ.

По территории сельского поселения Девятинское Вытегорского района  проходят магистральные линии электропередач: 35, 10,6 кВ.

Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется линиями 10-6  кВ. Электроснабжение сельского поселения Девятинское  Вытегорского района осуществляется от 43-х существующих трансформаторных подстанций. Электроснабжение выполняется по III категории, все ТП полностью загружены.

Генеральным планом предусматривается реконструкция  ПС « Белоручейская » – 35/10  кВ, вблизи  п. Депо, строительство ВЛ-110 кВ. Реконструкция ПС «Новинковская» 35/6 кВ.

### Статья 13.6 Связь

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие телефонных сетей поселения.

Телефонизация в  сельском поселении Девятинском Вытегорского района осуществляется от АТС сети общего пользования  и тремя операторами сотовой связи.

- 1-я АТС расположена в с. Девятины  Si-2000  ёмкостью 320 номеров, резерва мощности 46 номеров.

- 2-я АТС расположена в п. Депо  Si-2000  ёмкостью 384 номера, резерва мощности 202 номера.

Сотовая связь охватывает территорию всего сельского поселения Девятинское.

Для обеспечения нового строительства на  территории поселения предусматривается на расчётный срок увеличение мощности существующей  АТС Si 2000 в с. Девятины, проектируемая станционная ёмкость 1000 портов с перспективой развития на 25 лет.

Телевизионное вещание будет идти по пути наращивания программ вещания, перевода TV на цифровое вещание и развитию систем кабельного телевидения с предоставлением по сети различных мультимедийных услуг населению.

### Статья 13.7  Инженерная подготовка территории

Предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке, предшествующие  градостроительному освоению территории, а именно:

- отвод дождевых стоков;

- планировка и укрепление склонов оврагов, сохранение их дренирующего действия;

- устройство локальных пластовых или кольцевых дренажей для защиты подвальных помещений;

- частичный демонтаж существующих мелиоративных систем с обеспечением беспрепятственного функционирования оставляемой части системы.

## Статья 14. Охрана окружающей среды

На территории с наибольшей антропогенной нагрузкой необходим мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод. В экологическом мониторинге нуждается территория п. Депо.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается за счет:

- оценки риска на здоровье человека и расчета адаптации населения, попадающего в границы определенных СЗЗ;

- разработки проектов санитарно-защитных зон, организации, озеленения и благоустройства СЗЗ.

В связи с тем, что обеспечить снижение аэротехногенного загрязнения до нормативного уровня только градостроительными методами не представляется возможным, рекомендуется предприятиям, перекрывающим нормативными санитарно-защитными зонами жилую застройку, разработать комплекс природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сокращению размеров санитарно-защитных зон.

Снижение аэротехногенного загрязнения и уровня шума от автотранспорта предлагается за счет:

- разработки мероприятий, снижающих воздействие физических факторов на организм человека (шум, вибрация);

- организации контроля над токсичностью выбросов от автотранспорта;

- создания зеленых насаждений специального назначения;

- создания дополнительной звукоизоляции оконных проемов.

Улучшение качества поверхностных вод планируется за счет:

- строительства канализационных очистных сооружений;

- выноса источников загрязнения из водоохранных зон и зоны санитарной охраны водозабора;

- разработки и утверждения проекта зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- озеленения и благоустройство водоохранных зон;

- устройства и оборудования пляжей для купания  и отдыха населения в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

Зоны с особыми свойствами природопользования

На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- особо охраняемые природные территории.

### Статья 14.1 Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки, включающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

В перспективе планируется увеличение объема отходов. В связи с этим необходимо ускорить открытие нового усовершенствованного полигона ТБО в сельском поселении Девятинском.

Проектом предусматривается строительство централизованной канализационной сети в с. Девятины и п. Депо. Жидкие отходы из остальных населенных пунктов должны вывозиться на проектируемые очистные сооружения, расположенные в п. Депо.

### Статья 14.2 Флора и фауна

Флора и фауна района богата редкими видами. Поэтому необходим мониторинг с целью выявления местообитаний редких видов, пропаганда среди местного населения.

В связи с тем, что на территории поселения произрастают редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Вологодской области, то необходимо принимать определенные меры по их сохранению и защите. На территории поселения необходим контроль над состоянием существующих популяций, создание охраняемых территорий (микрозаказников) в местах произрастания растений, запрет сбора.

Планируется развитие системы озеленения, как за счет реконструкции существующих объектов, так и за счет создания защитных полос вдоль рек и озер в пределах водоохранных зон, создание полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог, в пределах СЗЗ предприятий. Для этих целей необходимо использование газо- и пылеустойчивых пород деревьев.

## Статья 15. Охрана объектов историко-культурного наследия

Историко-культурный каркас формируется из элементов историко-культурного наследия и исторических путей сообщения.

На территории сельского поселения Девятинское расположен объект культурного наследия федерального значения – участок канала Мариинской водной системы (1890 год).

Также имеются вновь выявленные объекты культурного наследия в с. Девятины:

- уличная застройка по ул. Лонской;

- дом Ф. И. Оленьева.

Мероприятия на расчетный срок

- Определить проектом охранных зон и проектом межевания границы земель объектов историко-культурного значения на территории сельского поселения.

- Провести предреставрационные исследования.

- Провести противоаварийные и реставрационные работы.

- Привести учет памятников, установленных решением областных властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения.

# Глава III. Основные технико-экономические показатели по генеральному плану сельского поселения Девятинское

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 99050 | 99050 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 4910 | 6909 |
| 2.2. | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | % | 16,1 | 16,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины - 16-59 лет; женщины - 16-54 лет) | % | 67,2 | 67,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 16,7 | 16,7 |
| 2.3. | Средний возраст жителей | лет | 16–59 | 16–59 |
| 2.4. | Средний состав семьи | лет | 2,6 | 2,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | кв. м общей площади квартир | 85584,5 | 186965,9 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м общей площади квартир | 85134,5 |  |
| 3.3. | Объем нового жилищного строительства | кв. м общей площади квартир |  | 101831,4 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего/1000 жит. | мест | 155 | 295 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы всего/1000 жит. | мест | 804 | 936 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения - всего/1000 жит. | мест | – | 80 |
| 4.4. | Медицинские учреждения – всего/1000 жит | коек | 33 | – |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего/1000 жит | кв. м торговой площади | 1960,6 | 2460,6 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания - всего/1000 жит. | мест | – | 250 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/1000 жит. | рабочих мест | 8 | 21 |
| 4.8. | Спортивные залы - всего/1000 жит. | кв. м площади зала | 1533 | 2073 |
| 4.9. | Дома культуры, клубы - всего/1000 жит. | мест | 200 | – |
| 4.10. | Гостиницы – всего/1000 жит | мест | 32 | 88 |
| 4.11. | Административные здания – всего/1000 жит | объект | 13 | 14 |
| 4.12. | Стадион – всего/1000 жит | га | 0,72 | 5,92 |
| 4.13. | Социальные учреждения | мест | 56 | 108 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление – всего | тыс. куб. м/сутки | 0,87172 | 2,08285 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | «-« | 0,62622 | 1,73885 |
|  | - на производственные нужды | «-« | 0,072 | 0,12072 |
| 5.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки |  |  |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | тыс. куб. м/сутки | 3,089 | 3,029 |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 177,54 | 260,15 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 35,50 | 70,00* |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/сутки | 0,19958 | 1,24064 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | «-« | 0,19958 | 1,24064 |
|  | - производственные сточные воды | «-« | - | - |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | «-« | 90 | 1600,00 |
| 5.2.3 | Протяженность сетей | км | 1,612 | 25,0* |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | МВт/год | 29792,0 | 53872,0 |
| 5.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВ/год | 6,1 | 7,8 |
| 5.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВа | 15,2 | 23,6 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
|  | ПС « Пахомовская » – 35/6 кВ, ПС « Новинковская » –35/6 кВ, ПС« Белоручейская »–35/10 кВ. | МВа | 5,6+1,8 1,8+1 2х2,5 | 5,6+1,8 2х2,5 2х5,6 |
| 5.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,009** | 0,02** |
| 5.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 3,1** | 7,2** |
| 5.4.3. | Протяженность сетей | км | 3,8 | - |
| 5.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа – всего | млн. куб. м/год | - | 5,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - годовое потребление газа населением | – | - | 1,18 |
|  | - на нужды предприятий бытового обслуживания | – | - | 0,059 |

*- данные взяты ориентировочно

**- без учета котельных ЗАО «Белый Ручей»